Российская Федерация

Республика Хакасия

Алтайский район

Администрация Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2019                                                                                                                 № 105

с. Новороссийское

Об      утверждении     Программы     комплексного

развития  систем коммунальной   инфраструктуры

Новороссийского сельсовета на 2020-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь пунктом 14 статьи 29 Устава муниципального образования Новороссийский сельсовет,  администрация Новороссийского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийский сельсовет на 2020-2027 годы согласно приложению.

- Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Новороссийского сельсовета в сети интернет.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

Глава Новороссийского сельсовета		                                О.В. Абаринова

Приложение

к постановлению администрации

Новороссийского сельсовета

от 24.12.2019 № 105

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА

2020-2027 ГОДЫ

с. Новороссийское, 2019

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

НОВОРОССИЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НА

2020-2027 ГОДЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета на 2020-2027 годы» |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Новороссийского сельсовета 655665, РХ, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 |
| Основные разработчики Программы | Администрация Новороссийского сельсовета 655665, РХ, Алтайский район, с. Новороссийское, ул. Щетинкина, д.7 |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2020-2027 год. |
| Объёмы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы - 9469,5 тыс. руб. (в т.ч. бюджет РХ – 9200,0 тыс. руб.; местный бюджет – 269,05 тыс. руб.): в части водоснабжения: 2652,5 тыс. руб. (в т.ч. – бюджет РХ – 2500,0 тыс. руб., местный бюджет – 152,5 тыс. руб.); в части теплоснабжения: 6817,0 тыс. руб. (в т.ч. – бюджет РХ – 6700,0 тыс. руб., местный бюджет – 117,0 тыс. руб.). |
| Система организации контроля над исполнением Программы | Контроль хода реализации Программы осуществляет администрация Новороссийского сельсовета Алтайского района Республики Хакасия |

### 1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоросийского сельсовета является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

### 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 24640 га

Численность населения (по состоянию на 01.01.2019 г.) – 2133чел.

Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 42,9 тыс. кв. м

Число источников (2019г.):

теплоснабжения - 1

водоснабжения - 7

Протяженность сетей (2019 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 0,8 км

водопроводных – 21,8 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2019 г.):

водопроводных – 70%

Муницопальное образование Новоросийский сельсовет было сформировано с 01 января 2006 года в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Новороссийский сельсовет входит в состав Алтайского района и располагается от районного центра с. Белый Яр - 35 км, от центра Республики Хакасия г. Абакан – 50 км.

В состав поселения входит из 5 населенных пунктов: с. Новороссийское, д. Березовка, д. Герасимово, д. Летник, д. Лукьяновка. Административный центр - с. Новороссийское.

Основной вид деятельности на территории поселения – сельскохозяйственное производство.  На территории поселения насчитывается 702 подворья, занимающихся личным подсобным хозяйством.

В социально-экономической политике поселения особое внимание уделяется развитию малого предпринимательства, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, как одному из главных факторов достижения экономической независимости людей в рыночных условиях.

Среднегодовая численность населения Новороссийского сельсовета в за 2015-2019 годы составила 2156 чел.

Общая численность населения трудоспособного возраста в 2019 году составила 1158 человек. Численность населения моложе трудоспособного возраста составляет 456  человек. Пенсионеров – 519 человек.

Благоустройство Новороссийского сельсовета характеризуется обеспеченностью 70,8% оборудованным холодным водоснабжением жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения Новороссийский сельсовет жильем в 2019 году составила   19,8 кв. м на 1 человека.

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Новороссийского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

Водоснабжение

Теплоснабжение

Водоснабжение Новороссийского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из глубинных (артезианских скважин) с утвержденными запасами воды 151,2 – 600 м.куб/сут.

Подача воды в Новороссийского сельсовета осуществляется по  водоводам Д = 100 мм в разводящую сеть Новороссийского сельсовета.

На балансе Новороссийского сельовета находится 21.8 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет 87%.

Теплоснабжение потребителей Новороссийского сельсовета осуществляется котельной, установленная тепловая мощность – 3,72Гкал/ч.

Протяженность тепловых сетей составляет 0,8 км.

### 3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### 3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших отраслей, от ее слаженной работы, влияющей на качество и количество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, зависит, благоустройство и комфортность проживания человека, удовлетворение его насущных потребностей и, в конечном счете, работоспособность и здоровье.

В жилом секторе отсутствует централизованное отопление. Население пользуется печным отоплением. Жилье отапливается углем.

Техническое состояние тепловых сетей характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью и большими потерями энергоносителей.

###### 3.2. Котельная. Общая характеристика котельной

Основные технические данные

Источники теплоснабжения - 1 котельных

Установленная мощность – 3,72Гкал/ч

Располагаемая тепловая мощность источников – 3,72 Гкал/ч

Присоединенная нагрузка – 1,32 Гкал/ч

Оборудование - 4 котла

Основным видом топлива на котельных является уголь марки ДМСШ.

Схема теплоснабжения закрытая .

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 0,8 км. Основные годы заложения сетей 2008 г. Прокладка теплосетей - подземная канальная.

Тепловая мощность источников теплоснабжения

| № | Котельная | Наименование котлов | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная КВБм-0,93/95ЖП 2008 г. 3,72 1,32 |

###### 3.3. Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Новороссийского сельсовета двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - подземная бесканальная.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей - нет.

От котельных тепловые сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении, подача горячей воды осуществляется насосами К160/30.

Тепловые сети котельной работают по температурному графику 95-70°С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 225дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - 8,4 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология).

Общая длина трубопроводов сети отопления Новороссийского сельсовета в двухтрубном исчислении равна 0,8 км, подземных – 0,8 км.

Система теплоснабжения Новороссийского сельсовета - закрытая.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Технические характеристики сетей отопления

| Диаметр (условный), мм | Протяженность прямого и обратного трубопровода, всего, м | Год строитель- ства | Подземная | Надземная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Магистральные сети теплоснабжения от котельной до |
| 100 800 2008г. 400 400 - - |

###### 3.4. Тепловой баланс системы

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения на 2020 год являются:

установленная мощность – 3,72 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка – 1,32 Гкал/ч;

производство тепловой энергии – 1,12 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии – 1,12 тыс. Гкал;

полезный отпуск – 1,12 тыс. Гкал.

Полезный отпуск формируется по утвержденным нормативам потребления тепловой энергии.

##### 3.5. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

#### 3.6. Основные мероприятия программы по развитию теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Новороссийского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя реконструкцию замену оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

строительство новых ЦТП и реализация проектов реконструкции сетей ТВС.

Перечень мероприятий по ремонту,

реконструкции (модернизации) системы теплоснабжения Новороссийского сельсовета

| Мероприятия Программы | Источники финансирования | Стоимость выполненния мероприятий и сроки их выполненния, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| Теплоснабжение |
| Приобретение генератора бесперебойного питания | Бюджет РХ |  |  | 900,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 9,0 |  |  |  |
| Изготовление проекта санзоны котельной | Бюджет РХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Приобретение и установка системы водоочистки | Бюджет РХ |  |  |  | 1300,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 13,0 |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет РХ |  |  |  |  | 4500,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 45,0 |  |
| Итого | Бюджет РХ |  |  | 900,0 | 1300,0 | 4500,0 |  |
|  | Местный бюджет |  | 50,0 | 9,0 | 13,0 | 45,0 |  |

##### 3.7 Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027 год являются:

установленная мощность 2027 г. – 3,72 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2027 г. – 1,85 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2027 г. – 1,5 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2027 г. – 1,4 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2027 г. – 0,1 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2027г. – 1,4 тыс. Гкал.

##### Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств регионального и местного бюджетов и составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 6 млн 817 тыс. руб.,  в том числе: бюджет РХ – 6700 тиыс. Руб., бюджет МО – 117,0 тыс. руб.

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

### 4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

#### 4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение абонентов Новороссийского сельсовета с ноября 2019 года  осуществляет МКП «Фортуна».

Водопроводные сети введены в эксплуатацию с 1967 г. В настоящее время используется 7 скважин, 2 из которых законсервированы, 21,8 км. сетей, 7 насосов.

Существующая подача питьевой воды  составляет 50,8 тыс. куб. м в год. Износ водопроводных сетей составляет 87 %.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ сетей составляет до 87%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие дополнительных источников бесперебойного электроснабжения насосов.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

###### 4.2. Водоводы и водопроводные сооружения. Характеристика

технологического процесса обработки и распределения воды,

техническое состояние оборудования, потери воды

Установленная производственная мощность водопроводов составляет 0,115 тыс. куб. м/сут. Протяженность водопроводных сетей в Новороссийском сельсовете 21,7 км. Износ сетей составляет 87%.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через магистральные, внутриквартальные сети, от скважин до потребителя.

Надежность системы водоснабжения Новороссийского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах - 1 ед./км .

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2017 г. являются:

население – 90,7%;

бюджетные организации – 5,5%;

прочие потребители – 3,8%.

##### 4.3. Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность

для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом  100%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

6. Низкое качество воды.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

##### 4.4. Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Новороссийского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

При этом необходимо разработать Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения Новороссийского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

#### 4.5. Основные мероприятия программы по развитию водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Новороссийского сельсовета показывает, что действующие сети водооснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию замену оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям, установку систем водоочистки и учета воды.

Перечень мероприятий по ремонту,

реконструкции (модернизации) системы водоснабжения Новороссийского сельсовета

| Мероприятия Программы | Источники финансирования | Стоимость выполненния мероприятий и сроки их выполненния, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| Изготовление проектов санзоны на скважины | Бюджет РХ | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 25,0 |  |  |  |  |  |
| Проибретение генераторов бесперебойного питания насосов | Бюджет РХ |  |  | 500,0 | 500,0 | 250,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 5,0 | 5,0 | 2,5 |  |
| Огораживание санзон скважин | Бюджет РХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |  |
| Установка водоочистки на скважинах с. Новороссийское, д. Герасимово | Бюджет РХ |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Установка водосчетчиков на скважинах | Бюджет РХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 25,0 |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения на скважинах | Бюджет РХ |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2,0 |  |  |
| Итого | Бюджет РХ | 250,0 |  | 500,0 | 1100,0 | 650,0 |  |
|  | Местный бюджет | 25,0 | 20,0 | 30,0 | 31,0 | 46,5 |  |

5. Сроки и этапы реализации Программных мероприятий

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета разрабатывается на период  с 2020 года до 2027 года.

Основные мероприятия Программы

| Мероприятия Программы | Источники финансирования | Стоимость выполненния мероприятий и сроки их выполненния, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2027 |
| Теплоснабжение |
| Приобретение генератора бесперебойного питания | Бюджет РХ |  |  | 900,0 |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 9,0 |  |  |  |
| Изготовление проекта санзоны котельной | Бюджет РХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Приобретение и установка системы водоочистки | Бюджет РХ |  |  |  | 1300,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 13,0 |  |  |
| Капитальный ремонт теплотрассы | Бюджет РХ |  |  |  |  | 4500,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 45,0 |  |
| Водоснабжение |
| Изготовление проектов санзоны на скважины | Бюджет РХ | 250,0 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 25,0 |  |  |  |  |  |
| Проибретение генераторов бесперебойного питания насосов | Бюджет РХ |  |  | 500,0 | 500,0 | 250,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 5,0 | 5,0 | 2,5 |  |
| Огораживание санзон скважин | Бюджет РХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |  |
| Установка водоочистки на скважинах с. Новороссийское, д. Герасимово | Бюджет РХ |  |  |  | 400,0 | 400,0 |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 4,0 | 4,0 |  |
| Установка водосчетчиков на скважинах | Бюджет РХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 25,0 |  |  |  |
| Установка видеонаблюдения на скважинах | Бюджет РХ |  |  |  | 200,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 2,0 |  |  |

##### 6. Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств регионалноьго и местного бюджетов и составят за период реализации Программы 9469,5 тыс. руб. (в т.ч. бюджет РХ – 9200,0 тыс. руб.; местный бюджет – 269,05 тыс. руб.):

в части водоснабжения: 2652,5 тыс. руб. (в т.ч. – бюджет РХ – 2500,0 тыс. руб., местный бюджет – 152,5 тыс. руб.);

в части теплоснабжения: 6817,0 тыс. руб. (в т.ч. – бюджет РХ – 6700,0 тыс. руб., местный бюджет – 117,0 тыс. руб.).

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения и теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

### 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРЕЧЕНЬ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ.

#### 7.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийский сельсовет включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы муниципального образования.

#### 7.2. Ожидаемые результаты и перечень

показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл.21). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новороссийского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год - 0 ед. |
|  |  | Износ коммунальных систем -0% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене – 0% |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей -0% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии - 3,9% |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей - 66% |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии -7,78% |
|  |  | Удельный расход топлива - 10% |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей - 5чел. |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами Социальные -100% Население – 0% |
| 2 | Водопроводно хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения Повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0 ед |
|  |  | Износ коммунальных систем - 70% |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене -21,7 км |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей -10% |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды - 8 тыс.куб.м/сут. |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения | Уровень использования производственных мощностей - 38% |
| 2.1.3 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения | Удельный расход электроэнергии - 1,5 кВт.ч/куб.м |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Ресурсная эффективность водоснабжения Повышение эффективности работы систем водоснабжения Обеспечение услугами водоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей - 6 чел |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений - 2% |
| 2.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами - 83,3% |
| 2.2.3. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % - 83,3 |

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь - надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

#### Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной Республики Хакасия, органов местного самоуправления Новороссийского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Новороссийского сельсовета.